Geneva, 28 February, 2006

M E M O R A N D U M

A/To: David Bailleux/PH

Cc: Christophe Schaffer/

De/From:  R. Magnier/SC-GS

Concerne/Subject: CMS-Installation laser-Point 5-USC55

___________________________________________

L’installation de la baraque laser actuellement basée au bâtiment 887 va être transférée dans la caverne de CMS en USC55.

6 lasers classe 4 y seront installés, 2 en “spare part”.

Les mêmes conditions de sécurité d’accès y seront réalisées (voir document EDMS https://edms.cern.ch/document/702876/1).

Un dispositif “signal de retour de lumière” avait été demandé dans la précédente baraque. Malheureusement, en raison de la grande longueur de fibres optiques entre la baraque laser et les modules d’expérience,  engendrant une perte d’énergie de faisceau laser, ce dispositif ne pourra pas être utilisé.

Une alternative est proposée:

Un software peut être développé, qui en cas de défaut de signal en sortie de cristal du à une rupture de fibre, interviendrait sur le “trigger” de commande du laser de pompage, stoppant son excitation.

Cette alternative ne pourrait être employée qu’à basse fréquence (10 hertz), c’est-à-dire pendant les phases de maintenance; à plus haute fréquence (en phase de run) ce dispositif ne peut pas être envisagé, et les fibres optiques ne seraient pas sécurisées en cas de rupture.

Les lasers étant de classe 4, il est primordial que les fibres optiques soient protégées contre la rupture accidentelle.

Si une solution opto-électronique ou électrique ne peut être trouvée, une simple solution mécanique consistant à enfermer les fibres dans un fourreau souple ou rigide (étiquetté) devrait être prise en considération.

La connexion des fibres doit être réalisée de façon qu’on soit obligé de se munir d’un outil pour les déconnecter.

Je reste à votre disposition pour toute discussion ultérieure.

Roland Magnier/SC-GS